Pevný disk (HARDDISK)

Pevný disk je zařízení, na kterém jsou uložena veškerá data a programy s nimiž počítač pracuje. Jeho „pevnost“ spočívá v tom, že je napevno umístěn ve skříni počítače, není možné ho jednoduše vyjímat ani přenášet. Disk je připojen datovým kabelem (SATA) k základní desce a napájecím kabelem ke zdroji počítače.

Jedná se o hermeticky uzavřenou schránku, ve které jsou nad sebou poskládány kovové disky (= plotny). Princip je tento : Na povrchu každé plotny je magnetická vrstva, jež umožňuje záznam informace. Těsně nad ní se vznášejí a pohybují záznamové a čtecí hlavy. Pomocí elekromagnetických impulzů dochází k zápisu bitů (logických jedniček) do některého ze sektorů na točící se plotnu, z něhož data opětovně získávají čtecí hlavy.

Existují i jiné typy disků, pracující na jiném principu (např SSD), nejsou ale stále příliš rozšířené.

Rychlost přístupu k datům je určena rychlostí otáčení ploten a rychlostí pohybu čtecích hlav (ploten i hlav je několik). Kapacita disku označuje množství dat, které se dají na disk uložit do jeho zaplnění. Udává se v gigabajtech(GB). Průměrný dnešní HDD má 500 GB.